更多图像

APC Smart-UPS, 800 Watts / 1000 VA,输入 230V / 输出 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Extended runtime model

包含: 软件光盘, Smart-UPS RS232信号线, 用户手册

输出

输出功率容量

800 瓦数 / 1000 VA

最大可配置功率

800 瓦数 / 1000 VA

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

输出电压失真

满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)

47 - 53 Hz（50 Hz 标称值）,57 - 63 Hz（60 Hz 标称值）

波形类型

正弦波

输出连接

| (8) IEC 320 C13 |  |
| --- | --- |
| (2) IEC Jumpers |  |

输入

额定输入电压

230V

输入频率

50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)

输入端子类型

| IEC-320 C14 |  |
| --- | --- |

输出线长度

1.83米

工作电压范围

160 - 285V

可调整的输入电压范围

151 - 302V

电池与运行时间

电池型号

没有内部电池 - 使用外部电池系统

替换电池模块注意事项

See the UXI brochure for recharge rates

可选用电池

APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V No Battery For China

运行时图表